JKP”Gradska tolana Užice”

Trg partizana 26

Broj: 01-5/93

Poštovani

Molim Vas , možemo li dobiti preciznije informacije u vezi tehničkog opisa kontejnera koji je predmet ove nabavke:

-Da li imate crtež traženog kontejnera?

-Koje su tačne dimenzije kontejnera?

-Da li Vam je potreban za skladiste ili za kancelariju?

-Da li su potrebni prozori i koliko njih  sa dimenzijama?

-Koje su dimenzije vrata ?

-Da li je potrebna struja u kontejneru?

Pojašnjenje br. 01:

U skladu sa zahtevom koji je dostavilo jedan od ponuđača, daju se sledeća pojašnjenja:

1. 	Crteži kontejnera postoje i sastavni su deo projektne dokumentacije. U prilogu ovog 	pojašnjenja dostavljamo vam: crtež br. 3- Osnova kontejnera, osnova krova i izgled 	krova i crtež br. 4- Izgled kontejnera;

2.	Dimenzije kontejnera su: 278cm x 388 cm; visina H= 339cm;

3.	Kontejner je predviđen za smeštaj gasnog kotla, tj. koristiće se kao kontejnerska 	kotalarnica;

4.	Kontejner ima jedan prozor dimenzije: (120x140)cm i otvor za jednu ventilacionu 	rešetku dimenzije: (400x300) cm;

5.	Kontejner ima vrata dimenzije: (110x210)cm, kom. 2;

6.	Potrebna je struja u kontejneru;

7.	U prilogu ovog pojašnjenja su dati crteži sa detaljima bravarije: vrata, prozor i 	ventilaciona rešetka.

NAPOMENA: javna nabavka podrazumeva nabavku   panelnih  elemenata i čelične konstrukcije, bez ugradnje. Sve radove oko izrade kontejnera izvršiće naručilac u svojoj režiji.

U Užicu, 21.05.2013. god.

JKP „Gradska toplana Užice“,

Za tehničku službu,

Vladan Kovačević, dipl.ing.maš.