ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана 26

Ужице

Број: 01-5/20-10

Датум: 31.05.2019.

Предмет: измена конкурсне документације за ЈНМВ 1.2.3-2019-ремонт система за омекшавање воде (ХПВ)

1. У делу II  врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. мењају се техничке спецификације и сада стоји овако:

1.2.3 -2019– РЕМОНТ СИСТЕМА ХПВ

СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГЕ

1.	Ремонт система за омекшавање воде у котловским постројењима (Липа, Блок Златибор, М.М.Магазиновић, К05) по принципу јоноизмењивача. Самим ремонтом система потребно је по принципу наизменичне регенерације обезбедити континуалан рад система, а уградњом дигиталних управљачких вентила уз могућност истовременог рада паралелном везом готово дуплирати капацитет постројења за омекшавање. Један (1) комплетан ремонт система обухвата следеће ставке:

- Демонтажу управљачког вентила са колона за омекшавање воде уз пропратну арматуру везану за колоне по систему „Duplex“ – комада 1

- Уградњу нових дигиталних управљачких вентила на колоне за омекшавање воде са могућношћу програмирања, а у зависности од карактеристика воде и њеног протока, као и време регенерације а у зависности од потребе корисника – комада 2

- Паралелно везивање два (2) ново уграђена управљачка вентила, на колонама за омекшавање воде, арматуром и цевним разводом прикладним за наведене потребе. Арматура и цевни развод мора садржати испусно место за узимање узорка воде. Такође, систем је потребно повезати на прикључак за градску воду, на канализациону мрежу и са посудом за раствор соли – комада 1

Позиција 1 	  4 комплета

2.	Ремонт  колона за омекшавање са провером радне главе. Позиција обухвата дефектажу колона, набавку и уградњу резервних делова и пуштање колона у рад.

кпл		    8

3.	Замена врећастих филтера, финоће сита 25µ у котларницама:  Блок Златибор, Севојно, Алексића мост, Сењак, Росуље, К-05, Касарна и Липа

ком		  10

4.	Замена јонске масе за ремонтоване системе за омекшавање воде (8 колона)

литара            1000

5.	Провера исправности „Ph“ контролера, по потреби замена одговарајућим

ком		    2

6. 	Замена „Ph“ сонди одговарајућим

ком		    6

7.	Провера исправности дозир пумпи. У зависности од дефектаже замена новом компатибилном пумпом или сервисирање постојеће. Цена сервисирања износи 40% вредности понуђене нове пумпе.

- Нова дозир пумпа					ком		2

- Сервисирање постојеће дозир пумпе		ком		4

2. У обрасу понуде (образац 1) у делу 5) уместо „Укупна цена без ПДВ-а» треба да стоји: «Укупна упоредна цена без ПДВ-а», а уместо «и «Укупна цена са ПДВ-ом» треба да стоји: «Укупна упоредна цена са ПДВ-ом»

3. Мења се Образац структуре цене са упутством како да се попуни (образац 2) и сада гласи овако:

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ремонт система за омекшавање воде (ХПВ)

| Предмет ЈН | Колич. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(2х3) |
| 1. | позиција 1 | 4 кпл |  |  |
| 2. | позиција 2 | 8 кпл |  |  |
| 3. | позиција 3 | 10 ком |  |  |
| 4. | позиција 4 | 1000 л |  |  |
| 5. | позиција 5 | 2 ком |  |  |
| 6. | позиција 6 | 6 ком |  |  |
| 7. | позиција 7.1. позиција 7.2. | 2 ком 4 ком |  |  |
| УКУПНО: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

4. У Моделу уговора члан 3. мења се и сада гласи:

# Члан 3.

Укупна вредност предмета уговора износи највише 1.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.440.000,00 динара са ПДВ-ом.

Уговор се закључује до износа од 1.200.000,00 динара или највише 1 годину од дана потписивања уговора.

Јединичне цене предмета уговора утврђене су понудом Пружаоца услуге

бр. ___________ од __________ године и исте се примењују у извршењу овог уговора.

У цену су урачунати сви трошкови које Пружалац услуге има у извршењу Уговора, на начин како је дефинисано конкурсном документацијом предметног поступка.

У прилогу:

-Образац 1 део 5)

-Образац 2

-Модел уговора

Комисија за јавне набавке

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ремонт система за омекшавање воде (ХПВ)

| Укупна упоредна цена без ПДВ-а | ___________________ |
| --- | --- |
| Укупна упоредна цена са ПДВ-ом | ___________________ |
| Рок важења понуде | _________дана |
| Рок извршења услуге | ______дана од закључења уговора |
| Гарантни период за рад | _______месеци од извршења услуге |

Датум 					              Понуђач

________________________          М. П.

_____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ремонт система за омекшавање воде (ХПВ)

| Предмет ЈН | Колич. | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(2х3) |
| 1. | позиција 1 | 4 кпл |  |  |
| 2. | позиција 2 | 8 кпл |  |  |
| 3. | позиција 3 | 10 ком |  |  |
| 4. | позиција 4 | 1000 л |  |  |
| 5. | позиција 5 | 2 ком |  |  |
| 6. | позиција 6 | 6 ком |  |  |
| 7. | позиција 7.1. позиција 7.2. | 2 ком 4 ком |  |  |
| УКУПНО: |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ЈКП“Градска топлана Ужице“

Трг партизана26

Ужице

број: 01-5/20-

датум:

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

ремонт система за омекшавање воде (ХПВ)

Закључен између:

Наручиоца ЈКП“Градска топлана Ужице“.

са седиштем у Ужицу,  улица Трг партизана 26, ПИБ:.101501320

Матични број: 07317743.Број рачуна:  160-7485-28 Назив банке: Banca Intesa

Телефон: 031/513-101 Телефакс: 031/513-101

кога заступа.дир.Зоран Шибалић дипл.ецц.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач)

Основ уговора:

ЈН Број: 1.2.3-2019

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

# Члан 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/2015 и 68/2015) , на основу позива за подношење понуда , у складу са  Одлуком број 01-5/20-3 од 16.05.2019. године,  спровео поступак јавне набавке мале вредности – услуге- ремонт система за омекшавање воде (ХПВ), бр.1.2.3-2019 .

- да је понуђач ________________ године доставио своју понуду број _______________ од ___________. године која се налази у прилогу и саставни је део уговора;

- да понуда Понуђача у потпуности одговора условима  из конкурсне документације која се налази у прилогу и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у  складу са Законом, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број ________ од ___________. године, изабрао Понуђача за пружање предметне услуге.

# Члан 2.

Предмет уговора је ремонт система за омекшавање воде (ХПВ), који је описан у Техничким спецификацијама.

# Члан 3.

Укупна вредност предмета уговора износи највише 1.200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.440.000,00 динара са ПДВ-ом.

Уговор се закључује до износа од 1.200.000,00 динара или највише 1 годину од дана потписивања уговора.

Јединичне цене предмета уговора утврђене су понудом Пружаоца услуге

бр. ___________ од __________ године и исте се примењују у извршењу овог уговора.

У цену су урачунати сви трошкови које Пружалац услуге има у извршењу Уговора, на начин како је дефинисано конкурсном документацијом предметног поступка.

# Члан 4.

Пружалац услуге се обавезује да услугу из клаузуле 2.1. овог уговора изврши у свему под условима из документације јавне набавке и прихваћене понуде у року од ____________ дана од дана закључења уговора.

# Члан 5.

Извршена услуга ремонта и рачун Наручиоцу,  представљају основ за плаћање угворене цене.

Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна исплати уговорену цену сервисирања горионика уплатом на рачун Понуђача.

Члан 6.

Гарантни рок  за делове: гаранција произвођача, за рад: ___ месеци од извршења услуге.

У току гарантног рока Понуђач је дужан да у случају квара на наведеној опреми, од момента дојаве од стране Наручиоца, у року од 24 часа изађе на место квара. Излазак на место квара као и трошак рада сервисера, у гарантном року, сноси Понуђач.

# Члан 7.

Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између Наручиоца и Пружаоца услуге не буду решени споразумно, уговара се надлежност суда стварне надлежности у Ужицу.

# Члан 8.

# На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај Уговор је закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерка од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну.

ПОНУЂАЧ	                                                                 НАРУЧИЛАЦ

Директор

___________________                                           Зоран Шибалић дипл.ецц.

__________________________