JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/4-12

JAVNA NABAVKA br. 1.1.2-2018

Pitanje 02:

1.	Da li može da se ponudi dupli kotao sa zajedničkim dimnjačnim sistemom?

2.	Da li želite pristup podacima kotla preko interneta putem sopstvenog postojećeg 	softvera ili putem internet pretraživača?

3.	Da li je potrebno ponuditi neutralizator kondenzata?

Odgovori:

1.	Možete ponuditi dupli (dvostruki) kotao sa zajedničkim dimnjačkim sistemom. 	Konstrukcija duplog kotla mora biti takva da predstavlja sklop od dve nezavisne 	kotlovske jedinice, povezane na zajednički dimnjački sistem. Svaka od kotlovskih 	jedinica mora imati svoj priključak za odvođenje dimnih gasova, koji se povezuje 	preko zajedničkog kolektora dimnih gasova sa dimnjakom. Osnovna konstrukcija 	kotlovskog postrojenja i dodatna oprema moraju ispunjavati sve zahteve navedene u 	tehničkoj specifikaciji konkursne dokumentacije.

Konstrukcija duplog kotla mora biti takva da u slučaju da je jedna kotlovska 	jedinica van funkcije druga kotlovska jedinica može raditi nesmetano, sa nezavisnim 	odvodom dimnih gasova u zajednički dimnjački sistem.

2.	Pristup loalnom regulatoru u kotlarnici radi očitavanja, prenosa i pregleda podataka se 	vrši preko interneta- putem internet pretraživača. Nije predviđena upotreba postojećeg 	SCADA sistema Toplane.

3.	U okviru obima isporuke kotla, kao dodatna oprema je predviđen neutralizator 	kondenzata kao element kotlovskog postrojenja. Cenu neutralizatora kondenzate ne 	iskazivati posebno, već je obuhvatiti cenom za kotlove.

U Užicu 06.03.2017. g.

Komisija za javne nabavke