JKP“Gradska toplana Užice“

Trg partizana 26

Užice

Broj: 01-5/41-8

Predmet:  Odgovori  na pitanja za JNMV 1.2.2-2019- toplovodi-termička izolacija toplovoda uz prethodnu antikorozivnu zaštitu

Pitanja:

1. Koliko ima lira ( kompezatora na datoj deonici)?

2. Ukoliko su lire koliki su radijusi na lirama?

3. Da li ima ogranaka na toplovodu i kojih su dimenzija?

4. Da li ogranke potrebno izolovati?

5.Smatramo da je debljina aluminijumskog lima od 0.5mm nedovoljna za razvijene sirine od 1m.

Odgovori:

-Na predmetnoj javnoj nabavci termicka izolacija toplovoda postoje 2 (dve ) lire.

-Za raspisan tender od 200 m, ukupna vrednost ce se podeliti sa duzinom a radovi ce se uradit do vrednost raspolozivih sredstava.

-Na datoj deonici nema kompezatora.

-Radijusi na lirama su 1.5 D (precnik toplovoda).

-Nema ogranaka na toplovodu.

Pitanja:

Da li je izolacija cevnih obujnica od kamene vune tipa izofast ili knauf?

Ili se radi klasicna izolacija sa vunom i limom?

Cevne obujmice za radijuse R 1.5D se ne proizvode vec se radi klasicno.

Molim Vas odgovorite nam sto se tice debljine lima

Odgovori:

-Izolacija se radi od (gotovog )cevka od kamene vune tvrdo presovane tipa knauf.

-Cevna obujmica za radijuse R 1.5 D se radi klasicno.

-Debljina lima ostaje 0.5mm.

Komisija za javne nabavke